## Slide 2: Kvalifikace a validace
Ing. Dana Machutková
Ing. František Chuchma, CSc.
SÚKL
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 3: VYR-32 Doplněk 15 - právní základ:
Tento pokyn je překladem
Eudralex, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Product for Human and Veterinary Use, Part 1, Annex 15: Qualification and Validation,
Platnost: od 1. října 2015
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 4: Obsah prezentace :
Změny
Organizace a plánování, VMP
Dokumentace – požadavky
Kvalifikace – fáze, rozdělení
Validace – druhy, rozdělení dle přístupu
Řízení změn
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 5: Kvalifikace a validace (Q + V) - závaznost:
Kvalifikace a validace, které se vztahují na prostory, zařízení, média a procesy používané k výrobě léčivých přípravků.
Počítačové systémy používané ve výrobě léčivých přípravků.
Lze ji použít i jako volitelné vodítko pro léčivé látky.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 6: Klíčové změny:
Zahrnutí principů ICH pokynů
Odkaz na Doplněk 11 - Počítačové systémy
Plánování a dokumentování kvalifikací a validací
Významné změny v kapitolách k procesní validaci a validaci čištění
Informace ke kvalifikačním stadiím pro prostory, zařízení a média (přidány URS, FAT, SAT)
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 7: Změny – nové kapitoly:
V kapitole procesní validace: průběžné ověřování procesů (Continuous process verification) a průběžné ověřování procesu během životního cyklu (Ongoing Process Verification)
Ověření dopravy
Validace balení
Kvalifikace médií
Validace zkušebních metod
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 8: Změna v přístupu pokynu:
Plánování validačních aktivit pro celý životní cyklus (life cycle) provozu, systému, zařízení a procesu nebo produktu.
Přístup k validacím na základě Quality risk management.
Retrospektivní validace se již nepovažuje za přijatelný přístup.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 9: Organizace a plánování kvalifikace a validace:
Veškeré činnosti Q + V mají být plánované a mají zohledňovat celý životní cyklus.
Činnosti Q + V mohou provádět pouze patřičně vyškolení pracovníci, kteří budou dodržovat schválené postupy.
Pracovníci provádějící Q + V nemusejí být nutně podřízení pracovníkovi řízení jakosti nebo jištění jakosti. Je však třeba, aby celý životní cyklus validace byl podroben patřičnému dohledu v oblasti jakosti.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 10: Validation Master Plan (VMP) definuje:
Kvalifikační a validační koncepci.
Organizační strukturu, včetně rolí a odpovědností.
Přehled prostor, zařízení, systémů a procesů daného pracoviště a stav kvalifikace a validace.
Řízení změn a odchylek pro kvalifikaci a validaci.
Pokyny ke stanovení akceptačních kritérií kritických parametrů.
Odkazy na stávající dokumenty.
Strategii Q + V, včetně případné rekvalifikace.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 11: Dokumentace Q + V - požadavky:
Správná dokumentační praxe.
Definovaní kritických systémů, parametrů a akceptačních kritérií.
Možnost spojování jednotlivých kvalifikačních kroků (je-li to účelné).
Pokud Q + V provádí externí firma, je vhodné doplnit schvalovací protokol.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 12: Dokumentace Q + V - požadavky:
Odchylky dokumentovat jednoznačně a vyšetřit příčiny.
Výsledky a závěry dokumentovat včetně doporučení řešení odchylek a dalšího postupu.
Schválení zprávy z jednotlivých kroků vždy před zahájením následujícího kroku Q + V.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 13: Fáze kvalifikace:
Specifikace uživatelských požadavků (URS).
Kvalifikace návrhu (DQ).
Funkční zkoušky u dodavatele/zákazníka (FAT/SAT).
Instalační kvalifikace (IQ).
Operační kvalifikace (OQ).
Procesní kvalifikace (PQ).
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 14: Fáze kvalifikace
URS
Možná stadia
or
a) and/or
b) and/or
c)
FS
DQ
FAT
SAT
IQ
OQ
PQ
PV
IQ/OQ
OQ/PQ
PQ/PV
URS
nebo
nebo
nebo
Notes: URS – User Requirement Specification – Uživatelská specifikace
FS – Functional Specification – Funkční specifikace
Factory or Site Acceptance Testing – ověření URS u dodavatele nebo až u příjemce – výrobce LP, kroky b) nebo částečně některé požadavky uvedené pro c) mohou být vynechány

## Slide 15: Rekvalifikace:
Zařízení, prostory, média a systémy je třeba hodnotit v odpovídající četnosti, aby se potvrdilo, že jsou neustále pod kontrolou.
V případech, kdy je rekvalifikace nutná a provádí se v určitém časovém období, je třeba toto období odůvodnit a stanovit kritéria hodnocení.
Dále je nutno posoudit vliv změn vzhledem k potřebě nového ověření.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 16: Validace procesů vývoj procesu procesní validace průběžné ověřování procesu během životního cyklu
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15
Přístupy k procesní validaci
Průběžné ověřování procesů
Hybridní přístup
Tradiční přístup
Konkurentní validace - výjimečně
Retrospektivní validace
Design space
Vývoj procesu design space
Průběžné ověřování procesu

## Slide 17: Validace procesů – obecné požadavky:
Pro procesní validaci se používají stejné velikosti šarží jako pro budoucí produkci.
Musí být splněny všechny atributy jakosti, registrace a podmínek GMP.
Dodavatelé výchozích materiálů musí být kvalifikovaní.
Validační šarže lze komerčně uplatnit.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 18: Validace procesů – obecné požadavky:
Validace procesů u nových přípravků musí pokrývat všechny síly, které mají být uvedeny na trh a všechna místa výroby.
Postup „bracketing“, vycházející z vědeckého základu a zohlednění rizik, dle kterého se v procesu validace zkoušejí pouze šarže v nejzazších bodech (např. síla, velikost balení), je přijatelný pouze na základě rozsáhlých znalostí o procesu a vhodný např. při transferech, změně velikosti šarže apod.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 19: Konkurentní validace:
Výjimečně, pokud existuje silný poměr přínosů a rizik pro pacienta, může být přijatelné nedokončit program validace před zahájením rutinní výroby.
Rozhodnutí o provedení konkurentní validace musí být odůvodněné, zdokumentované a schválené ve VMP.
Je třeba, aby existovaly dostatečné údaje na podporu závěru, že jakákoliv daná šarže přípravku je uniformní a splňuje definovaná akceptační kritéria. Výsledky a závěr musí být formálně zdokumentovány a k dispozici kvalifikované osobě, a to před certifikací šarže.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 20: Tradiční validace procesů:
Výchozí PV je vyhodnocována minimálně pro tři po sobě následující výrobní šarže.
Počet vyrobených šarží a počet odebraných vzorků má vycházet z principů řízení rizik jakosti, umožňovat stanovení normálního rozmezí variací a trendů a poskytovat dostatečné údaje pro hodnocení.
Původní postup validace s použitím třech šarží může vyžadovat doplnění o další údaje získané z následných šarží v rámci průběžného ověřování procesu.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 21: Minimální sestava PV protokolu:
Popis procesu.
Funkce a odpovědnosti.
CPP a CQA (kritické procesní parametry, atributy jakosti).
Ostatní nekritické parametry významné pro proces.
Seznamy zařízení a měřících přístrojů.
Použité analytické metody a IPC.
Doplňkové testy a vzorkovací plány.
Způsob dokumentování a vyhodnocování PV.
Způsob propouštění šarží QC.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 22: Průběžné ověřování procesů (Continuous process verification):
Pro produkty vyvinuté metodou Quality by Design a s použitím Design space.
Při používání Process Analytical Technology (PAT) a kontrol procesu využívající multivariační statistiku.
Musí existovat vědecky podložená kontrolní strategie pro požadované atributy pro vstupní materiály, kritické atributy jakosti a kritické parametry procesu, aby se potvrdila realizace přípravku. Ta by měla zahrnovat i pravidelné hodnocení kontrolní strategie.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 23: Příklad DESIGN SPACE
Tradiční přístup
Granulace v rotačním granulátoru v ověřenými rozsahy parametrů
  Rychlost 1400-1600 rpm
  Množství vody 1750 ml ±5%
  Tlak 2.5-3,0 bar
Design space
Granulace v rotačním granulátoru do vytvoření požadované velikosti částic V změnou otáček, výší tlaku a množstvím vody dle vztahu
  V = f (otáčky) + f (množství vody) + f (tlak)
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 24: Hybridní přístup:
Kombinace tradičního a kontinuálního přístupu.
Použití pro změnové stavy.
Použití pro Ongoing process verification.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 25: Průběžné ověření (Ongoing Process Verification):
Provádí se během životního cyklu procesu (lifecycle).
Je nutné stanovit periodické intervaly a rozsah vyhodnocování pro verifikaci.
Podle situace modifikovat verifikaci v jednotlivých bodech cyklu.
Využívat statistické metody vyhodnocování.
Využívat pro Product Quality Review.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 26: Ověření dopravy:
Verifikace značení a obalů.
Verifikovat sezónní vlivy, kolizní situace na dopravní cestě a další možné okolnosti.
Analýza rizik je vhodným nástrojem pro vyhledání faktorů ovlivňujících dopravu.
Kontinuální monitoring a záznamy pro kritické okolnosti transportu.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 27: Validace balení:
Vyšetřuje se vliv různých balících metod a zařízení na produkt (obal).
Kvalifikace zařízení pro balení je výchozí základnou včetně simulování mezních parametrů (rychlost, teploty svařování apod.).
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 28: Validace médií:
Mezi „utilities“ patří pára, voda, vzduch, ostatní plyny a další technická média.
Kvalita médií je potvrzována během instalace a ověřena během kvalifikací.
Kvalifikace médií musí zohledňovat sezonní vlivy.
Pokud dochází k přímému kontaktu s přípravkem, např. u vzduchotechnických systémů (HVAC) nebo inertizace produktu, je třeba provést posouzení rizik, aby se zmírnila veškeré rizika selhání.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 29: Validace zkušebních metod:
Analytické metody používané pro Q + V musí být rovněž validovány s odpovídajícím limitem detekce a kvantifikace.
Mikrobiologické metody musí být validovány.
Testovací metody pro účinnost sanitace musí být validovány.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 30: Validace čištění:
Pro dokázání efektivnosti čištění povrchů v kontaktu s produktem.
Identická zařízení jsou validována formou reprezentanta zařízení.
Vizuální čistota je základním kritériem, nepostačí však jako jediné kritérium!
Opakování čištění k dosažení akceptačního kritéria je nepřípustné.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 31: Validace čištění:
Validace automatických CIP systémů je kvalifikována v normálních operačních parametrech médií a zařízení.
Limity pro zbytkové znečištění mají být stanoveny na základě toxikologických vlastností produktu.
U specifických produktů vycházet ze znalostí vlastností produktu, kritéria pro stanovení nejhoršího případu mohou zahrnovat rozpustnost, čistitelnost, toxicitu a sílu.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 32: Validace čištění:
Zvláštní pozornost věnovat problémům mikrobiálního znečištění a endotoxinů již při vývoji čistícího procesu.
Součástí validace čištění je prověření doby od čištění do zahájení výroby.
Při kampaňovité výrobě ověřit vlivy produktů a délky kampaně - validovat maximální délku kampaně v čase nebo v počtu šarží.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 33: Validace čištění:
Vzorkovací plán je součástí protokolu pro validaci čištění.
Odběr vzorků má probíhat zpravidla formou otěru a/nebo oplachu. Materiály pro odběr vzorků a metody odběru nesmějí ovlivnit výsledek. Výtěžnost by měla prokázat, že je možné odebrat vzorek ze všech materiálů, přicházejících do styku s produktem i se všemi použitými vzorkovacími metodami (Recovery test).
Pro manuální procesy čištění je důležité ověření účinnosti čištění v odůvodněných intervalech.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 34: Řízení změn:
Kontrola (řízení) změn je nedílnou a základní součástí Farmaceutického systému kvality.
Dokumentování změn je naprosto nezbytné!
Vyhodnocení vlivu změn je součástí kontroly změn.
Nutnost zvážit vliv změny oproti registrovanému stavu, zejména při použití koncept „design space“, .
Změnové řízení je vždy verifikováno odpovědnými osobami.
KVALIFIKACE A VALIDACE / VYR-32 DOPLNĚK 15

## Slide 35: Děkuji za pozornost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz