## Slide 2: Poznatky INSPEKtorů SÚKL z KONTROL SVP
RNDr. Lenka Kárászová
Ing. Lucie Pallagy
Seminář SÚKL
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 3: OBSAH
LEGISLATIVA - stručný přehled
VYR-32 - přehled nejčastějších nálezů z inspekcí dle jednotlivých kapitol
STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ
„ZAJÍMAVÉ“ NÁLEZY Z INSPEKCÍ
DISKUZE
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 4: LEGISLATIVA
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
Pravidla pro léčivé přípravky v Evropském unii: Eudralex, The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines to Good manufacturing practice, Part I
český překlad pokynu:
VYR-32 a jeho doplňky
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 5: LEGISLATIVA – VYR-32
kapitola 1, verze 4 - Farmaceutický systém jakosti
kapitola 2, verze 4 - Pracovníci
kapitola 3, verze 4 - Prostory a zařízení
kapitola 4, verze 3 - Dokumentace
kapitola 5, verze 4 - Výroba
kapitola 6, verze 4 - Kontrola jakosti
kapitola 7, verze 4 - Externě zajišťované činnosti
kapitola 8, verze 4 - Reklamace a stahování přípravků
kapitola 9, verze 3 - Vnitřní inspekce
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 6: LEGISLATIVA
VŠECHNY POKYNY JSOU PLATNÉ OD DATA STANOVENÉHO KOMISÍ, NE AŽ PO JEJICH PŘEKLADU DO ČJ !!!
Měla by být jmenována osoba, která bude odpovídat za implementaci legislativních požadavků do farmaceutické společnosti.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 7: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
dokument Dotazník pro výrobce LP (SMF) obvykle vykazuje tyto nedostatky:
    neobsahuje aktuální informace (citace neplatné legislativy, uvádí jiný rozsah povolení, než jaký schválil SÚKL v rámci povolení k výrobě LP, obsahuje neaktuální přílohy – mapy výrobních či skladových prostor),
    je příliš stručný,
    nepopisuje dostatečně všechny činnosti - uvádí pouze odkazy na řízené dokumenty (např. systém školení pracovníků je popsán v SOP XY „Školení pracovníků“).
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 8: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
obecný problém: SVP X ISO nebo jiný systém jakosti.
systém Řízení jakosti a systém Řízení rizik pro jakost je nedostatečně provázán:
    nedílnou součástí kvalitního a fungujícího FSJ je ANALÝZA RIZIK, která musí definovat konkrétní rizika v dané oblasti - např. příjem surovin, vzorkování, kvalifikace vzduchotechniky, školení pracovníků apod. (se zaměřením na riziko pro pacienta - jakost, bezpečnost, účinnost). Tato konkrétní rizika pak minimalizovat nejen pomocí systému řízené dokumentace, ale také pomocí příslušných opatření.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 9: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
toto nelze zajistit bez podpory vyššího vedení společnosti. Je nutné mít k dispozici především dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou schopni identifikovat konkrétní rizika,
není pravidelně hodnocena účinnost FSJ (např. interním auditem). Přezkoumání jakosti vedením není prováděno (např. přezkoumání počtu reklamací, závad v jakosti, stahovaných LP, hlášených nežádoucích účinků apod.),
Analýza rizik je ŽIVÝ DOKUMENT, jehož základní myšlenkou je jednoznačně identifikovat rizika pro pacienta při veškerých výrobních a kontrolních činnostech. PROČ?!
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 10: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
protože s každou změnou v systému je nutné zhodnotit, zda daná změna nějakým způsobem nemůže ovlivnit jakost, bezpečnost a účinnost LP nebo příslušný proces, např. validace čištění při zavedení nového LP do výroby, rozšíření skladovacích/výrobních prostor.
tento přístup je více než vhodný pro využití v systému Řízení změn.
Poznámka:
Příklady procesů a aplikací řízení rizik pro jakost lze mj. najít také v pokynu ICH Q9 - doplněk 20, VYR-32 (The Rules Governing Medicinal Products in the EU, Volume 4, EU Guidelines to GMP, Part III).
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 11: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
systém Řízení změn:
    není jednoznačně popsán v předpisové dokumentaci,
    není zřejmé, kdo může být iniciátorem změny,
    nejsou stanoveny odpovědnosti jednotlivých pracovníků a není zřejmé, kdo se má k danému ZŘ vyjádřit (ZŘ s dopadem na registrační dokumentaci),
    není sestaven plán jednotlivých kroků ZŘ s termíny realizace,
    není prováděno zhodnocení již zavedené změny, zda nedošlo k neúmyslnému dopadu na jakost LP.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 12: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
systém řešení Odchylek:
    nejsou definovány jednotlivé typy odchylek (např. plánovaná/neplánovaná, kritická, významná, ostatní) a není popsán způsob jejich řešení,
    nejsou stanoveny odpovědné osoby,
    odchylky jsou popsány velmi stručně (např. nízký výtěžek - neuvedena příčina) nebo nejsou šetřeny dostatečně (např. chybí č.š. a exsp. na sekundárním obalu - jediné opatření je proškolení obsluhy X prošetření hlášených reklamací, 100% kontrola skladových zásob, informace na SÚKL),
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 13: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
systém řešení Odchylek:
    není prováděno přezkoumání účinnosti přijatých nápravných a preventivních opatření (zejména při opakovaných odchylkách - nevyhovující monitoring).
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 14: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
audity u výrobců API: ZOL, paragraf 64, písmeno l)
    není zřejmé, zda byl audit proveden v souladu s požadavky EU GMP (The Rules Governing Medicinal Products in the EU, Volume 4, EU Guidelines to GMP, Part II - VYR-26),
    auditní zprávy jsou příliš stručné a neobsahují seznam auditovaných API, v auditní zprávě není uveden závěr, že výroba API probíhá v souladu s požadavky EU GMP,
    výrobce LP může využít služeb externí auditorské společnosti. Odpovědnosti ohledně provedení auditu u výrobce API mají být definovány technickou smlouvou.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 15: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
systém Hodnocení dodavatelů (v návaznosti kapitola 7):
    není dostatečně popsán systém výběru a monitoringu dodavatelů (dotazník, externí audit, pravidelné hodnocení dodavatele - např. kvality dodávaného materiálu/služby, počet reklamací apod., posouzení stavu smlouvy). Systém provádění externích auditů není popsán - nejsou stanoveny intervaly auditů,
    má být zřejmý a schválený dodavatelský řetězec API, tzn. že je veden seznam schválených dodavatelů a je zabezpečeno, že každá dodávka pochází ze známého zdroje.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 16: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
pravidelné Přezkoumání jakosti produktu:
    provádí se pro všechny registrované LP ne jen pro vyráběné (v případě smluvní výroby s ohledem na technickou smlouvu o odpovědnostech v systému SVP),
    pravidelné periodické nebo průběžné znamená v definovaném intervalu předpisovou dokumentací (zpravidla 1 rok). S ohledem na požadavek hodnocení trendů je přípustné tento interval prodloužit v těch případech, kdy se vyrobí např. pouze 2 šarže LP za stanovené období.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 17: FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI
pravidelné Přezkoumání jakosti produktu:
    zapomíná se na přezkoumání dodavatelského řetězce léčivých látek, přezkoumání dohod o technických otázkách a přezkoumání registračních závazků u nových registrací a změn v registraci,
    požadavky jsou velmi konkrétně uvedeny v bodě 1.10, kapitoly 1, VYR-32.
Odstrašující příklady nefunkčního FSJ:
    realizace výroby LP bez povolení,
    pronájem výrobních prostor jiné společnosti.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 18: EXTERNĚ ZAJIŠŤOVANÉ ČINNOSTI
zásady: veškeré činnosti podléhající pokynům SVP, které jsou zajištěny externě, mají být řádně definovány, schváleny a kontrolovány tak, aby nedocházelo k nesprávným výkladům, jejichž důsledkem by mohla být nevyhovující jakost produktu nebo operace,
má existovat písemná smlouva, upravující externě zajišťované činnosti, produkty nebo operace, k nimiž se tyto činnosti vztahují, včetně dohody o souvisejících otázkách,
rozdělení odpovědností za dodržování SVP mezi smluvní strany,
propojení s kapitolou 1 „Hodnocení dodavatelů“.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 19: EXTERNĚ ZAJIŠŤOVANÉ ČINNOSTI
hlavní parametry smlouvy:
    technická hlediska mají být stanovena kompetentními osobami s odpovídající znalostí externě zajišťovaných činností a SVP,
    ve smlouvě má být jasně uvedeno, kdo provádí jednotlivé kroky externě zajišťovaných činností, včetně případného předání části činností dalším stranám,
    smlouva má objednateli umožnit provedení auditu.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 20: EXTERNĚ ZAJIŠŤOVANÉ ČINNOSTI
povinnosti objednatele:
    FSJ objednatele má zahrnovat kontrolu a přezkoumání všech externě zajišťovaných činností,
    nese konečnou odpovědnost za existenci procesů zajišťujících kontrolu externě zajišťovaných činností,
    součástí těchto procesů musí být zásady řízení rizik pro jakost,
    je povinen posoudit vhodnost a způsobilost příjemce smlouvy a poskytnout veškeré informace,
    má sledovat a hodnotit činnost příjemce smlouvy a identifikovat a realizovat nutná zlepšení.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 21: EXTERNĚ ZAJIŠŤOVANÉ ČINNOSTI
povinnosti příjemce smlouvy:
    musí být schopen provádět zadanou práci,
    nesmí zadat žádnou část práce svěřené mu na základě smlouvy třetí straně bez předchozího souhlasu objednatele a bez schválení příslušného ujednání,
    nesmí provádět žádné neschválené změny - zejména pokud by mohly mít dopad na jakost externě zajišťovaných činností.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 22: PRACOVNÍCI
pracovníci obecně:
    není k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků - zejména v QA → nefunkční FSJ (optimálně cca 10 - 20% zaměstnanců výroby),
    nejsou definovány všechny odpovědnosti v popisech práce (např. funkce interního auditora, metrologa),
    není definována zastupitelnost pracovníků,
    organizační schéma neobsahuje pozici QP.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 23: PRACOVNÍCI
Zdravotní a hygienické požadavky:
    není popsaný vstup pracovníků do čistých prostor, včetně externích pracovníků,
    nedostatečně popsána výměna oděvů (QC - MB),
    není postup pro praní, sušení a sterilizace pracovních oděvů do čistých prostor,
    není jednoznačný lékařský posudek, zda pracovník je schopen vykonávat danou práci.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 24: PRACOVNÍCI
systém školení:
    není prováděno školení vyššího vedení a dalších pracovníků z relevantních kapitol SVP, i když jsou zapojeni přímo do procesu, např. ZŘ - zejména se jedná o jednatele společnosti, generální/finanční ředitele, IT pracovníky apod.,
    není prováděno školení zaměstnanců externích společností, např. pracovníků úklidu nebo brigádníků,
    není ověřena účinnost školení, např. testem či pohovorem,
    pracovníci QC trénují analýzy na „ostrých vzorcích“.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 25: PROSTORY A ZAŘÍZENÍ
prostory skladové:
    prostory nemají dostatečnou kapacitu - systém skladování „paleta na paletě“ a zastavěné uličky,
    nejsou řádně označeny (karanténa, reklamace, příjem, expedice, suroviny do výroby, meziprodukty apod.),
    není prováděn monitoring teploty a vlhkosti v prostoru příjmu nebo v meziskladech,
    není zabezpečena dostatečná ochrana před kontaminací při vzorkování ve skladových prostorech,
    potištěné obaly jsou skladovány bez jakéhokoliv zabezpečení.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 26: PROSTORY A ZAŘÍZENÍ
prostory výrobní:
    nejsou logicky uspořádány dle sledu jednotlivých operací (včetně skladování),
    poškozeny vnitřní povrchy stěn a podlahy - riziko částicové i mikrobiální kontaminace - obtížně čistitelný povrch (stejně jako vystouplé zářivky - čisté prostory),
    potrubí s médii nejsou označena (doporučuje se uvádět i směr jejich toku),
    výskyt nezaslepených potrubí a kohoutů,
    při prašných operacích (vzorkování, navažování, homogenizace) je nedostatečná ochrana proti rozprachu.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 27: PROSTORY A ZAŘÍZENÍ
prostory pomocné:
    dílny pro údržbáře nejsou začleněny do čistých či kontrolovaných výrobních prostor (tzv. šedá zóna), ale vstup do dílen je často právě z těchto prostor - nejsou přijata žádná režimová opatření, chybí personální propust,
    na toalety je umožněn vstup přímo z výrobních nebo skladových prostor,
prostory kontroly jakosti:
    nejsou logicky uspořádány dle sledu jednotlivých operací.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 28: PROSTORY A ZAŘÍZENÍ
výrobní a laboratorní zařízení ve výrobě:
    není prováděna pravidelná preventivní údržba, není sestaven plán PPÚ, návody k obsluze (manuál výrobce) není zařazen do systému řízené dokumentace,
    PPÚ je popsána příliš stručně, např. denně vizuální kontrola čistoty zařízení (kritická místa?, míra čistoty?)
    nejsou kvalifikována, např. „putovní váhy“,
    nejsou označena svým stavem, např. mimo provoz, před/po sanitaci,
    pro stav jednotlivých zařízení není určen holding time.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 29: DOKUMENTACE
dokumentace předpisová:
    papírová X elektronická → šablony dokumentů; restrikce přístupu; tisk dokumentů,
    řízené X neřízené kopie tisk formulářů „do zásoby“,
    nejsou dostatečně popsány všechny činnosti - chybí popis systému (ZŘ, OŘ, stahování LP apod.),
    není dodržen interval revize a aktualizace,
    není veden přehled řízených dokumentů,
    systém archivace: kdo, kde a jak dlouho,
    není shoda předpisové dokumentace s registrační.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 30: DOKUMENTACE
dokumentace záznamová:
    není shoda záznamové dokumentace s předpisovou,
    záznamy se nevyplňují ihned po provedení příslušné činnosti nebo vůbec, používají se přelepky,
    pro rukou psané záznamy není k dispozici dost místa (např. záznamy o odchylkách),
    špatná integrita záznamů - např. nelze dohledat primární data z QC (chromatogramy k validacím čištění či stabilitním studiím),
    neprovádí se kontrola záznamů vedoucími pracovníky v denících či provozních knihách.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 31: VÝROBA
špatné značení prostor - materiálová propust je označena jiným produktem, než je ve skutečnosti připraven do výroby,
zařízení je označeno stavem „umyto“, ale nebyly odstraněny fólie primárního obalu s potištěným č.š. a exsp.,
štítky na mobilních zásobnících nejsou dobře připevněny,
v ČP jsou používány dřevěné palety,
z výrobních prostor lze vyjít ven, aniž by se spustil alarm,
v místnostech, kde dochází k velkému rozprachu (tabletování, homogenizace), je špatně nastaven odtah - část produktu je zlikvidována nebo není zajištěno zamezení tzv. zpětného chodu,
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 32: VÝROBA
neprovádí se sanitace mřížek vzduchotechniky, popř. je spojena pouze s výměnou filtrů,
obaly jsou označeny současně různými příjmovými štítky s rozdílnými údaji,
v případech kdy jsou vstupní suroviny nebo obalové materiály použity do výroby bez propuštění oddělením kontroly jakosti (obvykle bez mikrobiologické kontroly) nejsou pro tyto případy dokumentovány a schváleny odchylky.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 33: KONTROLA JAKOSTI
používají se nekvalifikované přístroje nebo kvalifikace neodpovídá lékopisným doporučením (UV/VIS – spektrofotometr, kvalifikace se provádí pomocí holmiového filtru, ovšem v jiných vlnových délkách než uvádí lékopis a také mimo rozsah vlnových délek předpokládaného výsledku měření),
chybí kvalifikace stabilitních komor, sušáren a lednic (teplotní mapy),
nedodržuje se metodika doporučená lékopisem - stanovení vodivosti vody - závisí na teplotě, ale ta se obvykle při stanovení neměří, při měření pH se má kalibrovat na 2 pufry a 1 kontrolní.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 34: KONTROLA JAKOSTI
výsledky OOS jsou zahrnuty do výpočtů a není zahájeno šetření,
záznamy o provedených zkouškách neumožňují rekonstrukci činností - výpočty: vzorec - dosazení - jednotky,
v primárních záznamech o přípravě zkoumadel a referenčních látek chybí odkazy na číslo použité šarže a atesty chemikálií,
jsou k dispozici chemikálie s prošlou exsp.,
nejsou dohledatelná primární data (stability, validace), která dokládají informace uvedené v RD → musí být uchovávána po dobu platnosti registrace,
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 35: KONTROLA JAKOSTI
nevedou se záznamy o údržbě laboratorních zařízení v provozních denících (např. HPLC - výměna lampy, vstupních filtrů pro mobilní fázi),
mikrobiologický ani částicový monitoring: - není prováděn, - jeho interval nevychází z analýzy rizik, - není zřejmá mapa odběrových míst, - není prováděno trendové hodnocení.
požadavky na čisté prostory v mikrobiologii jsou stejné jako požadavky na výrobní prostory - pouze pro zkoušku na sterilitu - A/B (VYR-32, doplněk 1), včetně vstupu a oblékání pracovníků,
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 36: REKLAMACE A STAHOVÁNÍ
systém Reklamací:
    není popsán systém vyřizování reklamací jakostního charakteru - nejsou stanoveny odpovědnosti - nutné zapojení QA a QP,
    v případě reklamací jakostního charakteru není prověřena možnost výskytu i u jiných šarží LP (bulk).
    není hlášeno podezření na ZvJ na SÚKL - ZoL, §23, odst.1 písm b) a c)
systém Stahování LP:
    není namátkově prověřována účinnost postupů stahování, není uveden kontakt na Oddělení ZVJ SÚKL.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 37: VNITŘNÍ INSPEKCE
jsou prováděny pouze formálně → interní auditor nenajde žádné nedostatky, ale auditoři SÚKL jich najdou mnoho,
provádí se pouze dle ISO (nejsou zahrnuty požadavky SVP), interní auditor není školen v systému SVP,
neprovádí se audit FSJ,
provádí se pouze tzv. systémové vnitřní inspekce dle jednotlivých kapitol VYR-32 - nejsou zavedeny „přípravkové“ inspekce, tzn. prověření jednoho konkrétního LP,
není kontrolováno plnění nápravných opatření zjištěných při vnitřní inspekci → nejsou zapojeni členové vyššího vedení.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 38: OBECNÉ POZNATKY Z INSPEKCÍ
opatření se přijmou pouze pro jeden konkrétní případ, nejsou přijata systémová opatření, např. ochranné zóny okolo topení, klimatizací v lednicích apod.,
neplní se nápravná opatření, není prováděna jejich kontrola a není brán zřetel na doporučení inspektorů.
CO NENÍ POPSÁNO NEBO ZAZNAMENÁNO → NEEXISTUJE!!!
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 39: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ
Statistické hodnocení je zpracováno z nalezených nedostatků při následných inspekcí výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří, které byly provedeny v roce 2015, tj. 56 subjektů.
Celkem bylo v roce 2015 provedeno 90 inspekcí (v souvislosti s žádostí o změnu v povolení k výrobě LP/činnosti kontrolní laboratoře, inspekce u výrobců LL, úvodní a cílené inspekce).
Počet porušení zákona o léčivech: 1
Počet porušení vyhlášky o výrobě a distribuci léčiv: 13
Počet významných nedostatků: 201
Počet ostatních nedostatků: 691
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 40: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ – kapitola 1 a 7
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP
Hodnocení dodavatelů
Podpora vyššího vedení / hodnocení účinnosti FSJ
Anlýza rizik
SMF / Příručka jakosti
PQR
Audity smluvních patnerů
Smlouva
Změnová řízení
Odchylková řízení

## Slide 41: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ – kapitola 2
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP
Školení
Osobní hygiena
Obecně

## Slide 42: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ – kapitola 3
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP
Prostory KJ
Pomocné prostory
výrobní prostory
Skladové prostory
Kvalifikace / kalibrace zařízení
PC software
PPÚ
Škůdci

## Slide 43: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ – kapitola 4 a 6
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP
OOS / Stability
Primární data / rekonstrukce činností
Lékopis / Specifikace
Záznamová dokumentace
Předpisová dokumentace

## Slide 44: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ – kapitola 5
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP
Validace / Kvalifikace
Kontaminace (částicová a mikrobiologická) / Monitoring
Sanitace prostor a zařízení
Značení prostor a materiálů

## Slide 45: STATISTICKÉ HODNOCENÍ NÁLEZŮ – kapitola 8 a 9
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP
Reklamace
Vnitřní inspekce
Stahování LP

## Slide 46: „ZAJÍMAVÉ“ NÁLEZY Z INSPEKCÍ
analytické váhy jsou podloženy přeloženým papírem, aby byly v rovnováze, či jsou umístěny na stole spolu s centrifugou,
váha pro kontrolní měření byla nově natřena - tak kvalitně, že bylo přetřeno také místo pro kontrolu rovnovážného stavu,
v rtuťovém teploměru je přerušen rtuťový sloupec, ale záznamy jsou vedeny,
digitální teploměr je pokryt potištěnou krycí fólií od výrobce, ale záznamy jsou vedeny,
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 47: „ZAJÍMAVÉ“ NÁLEZY Z INSPEKCÍ
teploměr je kalibrován v rozsahu 0°C, 25°C a 40°C, ale používá se v mrazáku,
léčivé přípravky určené k likvidaci byly nalezeny mimo skladové prostory u popelnic,
v personální propusti nebylo k dispozici umyvadlo,
v pastičce na hlodavce byla nalezena myš ve značném stádiu rozkladu,
výsledky měření vyhovují i lékopisům, ve kterých nejsou uvedeny požadované články.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 48: „ZAJÍMAVÉ“ NÁLEZY Z INSPEKCÍ
nefunkční kohouty s médii se v přítomnosti inspektorů stávají opět funkčními,
sanitace v prostorech třídy čistoty „A“ je prováděna dezinfekčním roztokem připraveným z nesterilního koncentrátu dezinfekce a z pitné vody,
ve třídě čistoty „B“ nebo dokonce ve třídě čistoty „A“ je nainstalovaná výlevka,
praní pracovních oděvů pro třídy čistoty „A“, „B“ a „C“ je prováděno v pitné vodě a jejich sušení ve třídě čistoty „D“.
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 49
?!
Poznatky auditorů SÚKL z inspekcí SVP

## Slide 50: Děkuji za pozornost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz