## Slide 2: Vol 4: GMP Human & Veterinary; Draft Annex 17: Testování v reálném čase (Real-Time Release Testing) a Parametrické propouštění (Parametric Release)
Mgr. Tomáš Dunda
Praha

## Slide 3: Hlavní změny:
Zavedení možnosti testování / propouštění v reálném čase (Real Time Release Testing) na základě sledování kritických parametrů v průběhu jako alternativa k rutinnímu propuštění produktu
Cílem je začlenit používání RTRT do všech fází výroby (od API k finálnímu produktu)
Odkazuje se na pokyny ICH Q8, Q9, Q10 and Q11, diskutováno i pro revizi ICH Q12 „Guideline on Life Cycle Management“
Uplatňují se principy PAT, QbD a QRM
Vol 4: GMP Human & Veterinary; Draft Annex 17
Platnost: do 6 měsíců od zveřejnění

## Slide 4: Definice Testování v reálném čase (Real-Time Release Testing):
Propuštění produktu QP na základě zkoušení a sledování meziproduktu v průběhu výroby bez testování finálního produktu po výrobě
Sledování procesních parametrů a zavedení kontrol v průběhu výroby může poskytnout dostatečný důkaz pro propuštění šarže bez následného testování finálního produktu
Testování v reálném čase (Real-Time Release Testing)

## Slide 5: Předpoklady pro zavedení RTRT:
Testování v průběhu výroby (RTRT) musí být relevantní k testování finálního produktu a mělo by být navrženo na základě vědeckých poznatků o použitých materiálech, surovinách a na znalosti procesu
Měření v průběhu procesu by mělo zajistit dostatečné množství dat pro rozhodnutí o propuštění šarže
Posouzení regulačním orgánem při podání žádosti o registraci
K surovinám a materiálům použitým v průběhu výroby musí být k dispozici certifikáty, příp. jiné osvědčení o jakosti
Testování v reálném čase (Real-Time Release Testing)

## Slide 6: Předpoklady pro zavedení RTRT:
Vytvoření „RTRT Master Plan“ zahrnující:
Analýza rizik
Identifikace kritických procesních parametrů
Při zavedení nového produktu se uplatňují principy QbD, PAT, Design Space
Při změně v technologii, procesu atd. nutné provést RA s ohledem na ovlivnění kvality produktu (včetně hodnocení efektivity po zavedení změny)
Systém změnových řízení
Systém odchylek, CAPA
Testování v reálném čase (Real-Time Release Testing)

## Slide 7: Testování finálního produktu může být akceptovatelné např. v případě poruchy analytického přístroje (je zahrnut do RTRT) a není přijatelné v případě nevyhovujících výsledků parametrů RTRT
Sledování kritických parametrů (na základě RA, sledování kritických materiálů, vzorkovací plán / kritéria přijatelnosti, statistické hodnocení)
Školení zaměstnanců (prokázaná znalost procesu, technologie)
Kvalifikace a validace (v souladu s Doplňkem 15, validace metod (on-line sondy), porovnání spektrofotometrického měření s příslušnými knihovnami)
Vyšetřování poruch / odchylek a trendové hodnocení např. poruchovosti zařízení, opatření v případě poruchy zařízení aj. (BCP)
Roční hodnocení produktu, vědecké hodnocení celého procesu ve vztahu k velikosti výtěžku
Testování v reálném čase (Real-Time Release Testing)

## Slide 8: Definice Parametrické propouštění (Parametric Release):
„Propouštění šarže terminálně sterilizovaného produktu na základě sledování kritických parametrů (měření teploty, tlaku, času sterilizace atd.) v průběhu výrobního procesu bez provedení testu sterility u konečného produktu“
Parametrické propouštění (Parametric Release)

## Slide 9: Předpoklady pro zavedení parametrického propouštění:
Není možné provést test sterility např. z těchto důvodů:
malá velikost šarže produktu
použité médiu může stimulovat růst pouze některých mikroorganismů (ne všech)
zkouška sterility odhalí pouze závažnou závadu systému zabezpečení sterility → měření biozátěže, monitoring prostředí, sledování sterilizačních parametrů mohou poskytnout přesnější data o sterilitě
Parametrické propouštění (Parametric Release)

## Slide 10
Výrobce by měl dlouhodobě osvědčit dobré dodržování SVP
Parametrické propouštění by mělo být schváleno, zamítnuto či jeho schválení zrušeno společně osobami odpovědnými za hodnocení přípravku a inspektory SVP
propouštění konečných přípravků bez provádění zkoušky sterility je možné za předpokladu, že bylo dosaženo předem stanovených podmínek sterilizace
Platí pouze pro přípravky sterilizované v jejich konečných obalech za použití páry, suchého tepla a ionizujícím zářením podle požadavků lékopisu
Parametrické propouštění (Parametric Release)
Předpoklady pro zavedení parametrického propouštění:

## Slide 11: Parametrické propouštění a zabezpečení sterility:
Parametrické propouštění (Parametric Release)
Měla by být prováděna analýza rizik systému zabezpečení sterility zaměřená na vyhodnocení, zda může dojít k propuštění nevysterilizovaných přípravků
Při vyhodnocování dodržování SVP by měl být brán v úvahu výskyt nesterilních přípravků a výsledků zkoušek sterility prováděných v minulosti u daného přípravku a u přípravků zpracovávaných při stejném nebo podobném systému zabezpečení sterility
Kvalifikovaný a zkušený pracovník odpovědný za technické otázky související se zabezpečením sterility a kvalifikovaný mikrobiolog by měli být přítomni v místě výroby a sterilizace

## Slide 12: Parametrické propouštění a zabezpečení sterility:
Měla by být vyloučena možnost záměny vysterilizovaných přípravků s přípravky nevysterilizovanými. Takovouto záruku mohou poskytnout fyzické zábrany nebo validované elektronické systémy.
Mělo by být zavedeno sledování bio zátěže
Validace čištění a sanitaci zařízení, stanovení CIP/SIP holding time, převlékací koncept a hygiena, stanovení mikrobiologické specifikace pro suroviny a meziprodukty
Parametrické propouštění (Parametric Release)

## Slide 13: Parametrické propouštění a zabezpečení sterility:
Parametrické propouštění (Parametric Release)
Stanovení doby použitelnosti u vodných roztoků k zamezení vzniku endotoxinů
Znalost a pokud možno kontrola mikrobiologického stavu výchozích materiálů a prostředků používaných v procesu (např. plynů a maziv)
Zavedení monitoringu páry / vody ve sterilizátorech, příp. jiných zařízeních
U záznamů o sterilizaci by se mělo kontrolovat splnění specifikace nejméně dvěma nezávislými systémy. Tyto systémy mohou tvořit dva lidé nebo validovaný počítačový systém a jeden člověk

## Slide 14: Parametrické propouštění a zabezpečení sterility:
Následující doplňující body by měly být potvrzeny před propuštěním každé šarže přípravku:
  U použitého sterilizátoru byly provedeny všechny kvalifikace a preventivní údržba.
  Všechny opravy a úpravy byly schváleny pracovníkem odpovědným za technické otázky související se zabezpečením sterility a mikrobiologem.
  Veškerá měřidla byla kalibrována schválenými standardy
  Sterilizátor má platnou validaci pro zpracovávanou náplň přípravku.
Při zavedení parametrického propuštění měla by rozhodnutí o propuštění či zamítnutí šarže vycházet ze schválených specifikací. Nesplnění specifikace parametrického propouštění nemůže být zvráceno vyhovující zkouškou sterility.
Parametrické propouštění (Parametric Release)

## Slide 15: Děkujeme za pozornost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz